## Slide 1
요양(병)원 시설 유형별 대피체계 표준모델 개발
(재)국제도시물정보과학연구원
김태형
2026년

## Slide 2
2 / 27
목 차
Ⅰ
제안 개요 및 추진 전략
추진 배경 및 문제 제기
과업 목표 및 수행 범위
핵심 역량 및 제안의 차별화
제안기관의 핵심 역량
Ⅱ
세부 연구 수행 계획
과업1: 기초현황조사 (시설 분류·사례 분석·심층 인터뷰)
과업2: 국내외 대피체계 비교 분석
과업3: 대피체계 표준모델 (정량적 근거·표준안·행동 매뉴얼)
과업4: 합동 훈련 시나리오 및 정책 과제
중장기 확산 로드맵
Ⅲ
사업 관리 및 기관 역량
연구 추진 일정 및 마일스톤
보고 체계 및 품질관리

## Slide 3
3 / 27
Ⅰ. 제안 개요 및 추진 전략
1. 추진 배경 및 문제 제기
초고령사회 진입과 요양병원 급증
● 2004년 92개 → 2021년 1,466개로 요양병원 대폭 증가
● 입소 환자 약 90%가 자력대피 불가능한 '와상환자'
● 야간 시간대 의료인 1명당 과도한 환자수 부담
기존 대피체계의 구조적 한계
● 일률적 대피체계 → 시설 유형별 현장 적용성 저하
● 밀양 세종병원(2018): 사망 47명, 방화구획 미비
● 장성 효사랑(2014): 사망 21명, 조력인력 3명 불과
⚠ 핵심 문제: RSET > ASET
"현 상태로는 피난 자체가 불가능"
구분 | 수치
피난허용시간(ASET) | 53.22초
피난소요시간(RSET) | 76.80초
판정 | 피난안전성 미확보
출처: 박국희(2023) 피난 시뮬레이션 연구

## Slide 4
4 / 27
Ⅰ. 제안 개요 및 추진 전략
1. 추진 배경 및 문제 제기
□ 요양병원과 요양원의 규모
요양병원(의료기관)
의사와 간호사가 상주하며 주로 수십에서 수백 병상 단위로 운영되는 대형 시설
요양원(노인요양시설)
노인복지접의 적용을 받는 돌봄 중심 시설로, 규모의 스펙트럼이 매우 넓음
대규모 요양원: 100인 이상이 입소하며 연면적 약 2,360 ㎡ 이상의 거대 규모
소규모 요양원: 약 15인 생활하는 연면적 354 ㎡ 규모의 시설
노인공동생활가정(그룹홈): 9인 이하의 어르신이 가정집처럼 생활하는 가장 작은 형태의 요양원으로 연면적 185 ㎡ 규모

## Slide 5
5 / 27
Ⅰ. 제안 개요 및 추진 전략
1. 추진 배경 및 문제 제기
□ 소방시설법에 따른 소방설비 기준
요양병원(의료시설)
바닥면적 600㎡ 이상은 전 층 스프링클러, 600 ㎡ 미만은 간이 스프링클러 설치가 의무화
법령 개정에 따라 기존 병원급 의료기관도 면적에 관계없이 2026년 12월 31일까지 간이 스프링클러 및 자동화재속보설비 전면 소급 설치
요양원(노유자 생활시설)
24시간 숙식을 제공하는 특성상, 바닥면적 규모(300 ㎡ 미만 등)와 무관하게 간이스프링클러, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설지를 의무적으로 설치
일반 노유자시설(주간보호 등)
300 ㎡ 미만 등 면적에 따라 간이스프링클러 및 화재속보설비 의무에서 제외되는 법적 사각지대가 존재

## Slide 6
6 / 27
Ⅰ. 제안 개요 및 추진 전략
2. 과업 목표 및 수행 범위
3대 핵심 목표
구분 | 목표 | 핵심 전략
목표 1 | 시설 유형별 위험요인 정량화 및 맞춤형 대피체계 구축 | 입지·건물·설비·환자 중증도별 세분화된 위험 프로파일 도출
목표 2 | 와상환자 중심의 '수평피난(Defend-in-Place)' 반영 | 무리한 수직 이동 대신, 층내 방화구획 안전구역으로 수평이동
목표 3 | 행안부 기존 가이드라인의 현장 작동형 매뉴얼 고도화 | 법정 소방계획서 양식 연계, 종사자 행정 부담 최소화
4대 주요 산출물
산출물 | 내용
유형별 대피계획 표준안 | 건축·설비적 대안 포함, 소방계획서 연계형 표준 서식
행동 매뉴얼 | 환자 중증도별(A/B/C유형) 맞춤 대피동선 + 종사자 4단계 임무 규격화
합동 훈련 시나리오 | 도상/현장모의/전문가참여 3종, 주간·야간 분리, 타임라인 기반
정책 과제 | 법령 개정안, A~D등급 자가진단 도구, 우수시설 인센티브 제도

## Slide 7
7 / 27
Ⅰ. 제안 개요 및 추진 전략
3. 핵심 역량 및 제안의 차별화
1
시뮬레이션 비용·시간 효율화
● 신규 시뮬레이션 용역 발주 없이 학계 교차 검증된 정량적 데이터 활용
● 제안사 보유 FDS 자동화 특허(국립재난안전연구원 공동발명) 적용
● 분석 정밀도 및 속도 극대화
2
현장 중심 실효성 확보
● 독립 매뉴얼 추가 배포 방식 지양 → 행정 부담 최소화
● 기존 법정 '소방계획서' 양식과 구조적 연계
● 현장 수용성과 실무 적용성 극대화
3
환자 3유형 맞춤 동선 설계
● A유형(보행 가능): 핸드레일·바닥 발광 유도선 활용 자력 대피
● B유형(휠체어 부분도움): 종사자 1인 전담 보조, 경사로 활용
● C유형(거동불가 와상): 수직 피난 금지, 2인 이상 팀 편성 수평 대피

## Slide 8
8 / 27
Ⅰ. 제안 개요 및 추진 전략
4. 제안기관의 핵심 역량
행안부 국립재난안전연구원 공동 특허 발명
항목 | 내용
발명 명칭 | GUI 기반의 화재 시뮬레이션 입력 데이터 자동 생성 방법 및 장치
출원번호 | 10-2026-0080248 (2026.05.04)
출원인 | 대한민국(행정안전부 국립재난안전연구원)
공동 발명자 | 국립재난안전연구원 + 제안사
대형 국책 과제 수행 실적
사업명 | 발주처 | 기간
기후변화 대응 재해예방사업 표준화 기술개발 | 행안부 | 2021.04~2025.12
도시물순환 연계 홍수 취약성 진단 및 효과 분석 연구 | 한국수자원공사 | 2023.07~2024.12
댐운영 의사결정 고도화 기본구상 수립 용역 | 한국수자원공사 | 2025.12~현재
공주시 통합물관리 기본계획 수립 용역 | 충남 공주시 | 2021.08~2025.07
연구 책임자 역량

## Slide 9
9 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업1. 기초현황조사 ─ 시설 유형 분류 매트릭스
분류 | 세부 유형 | 위험요인 분석 방향
입지 | 도심형, 교외형, 산림인접형, 농어촌형 | 도심형: 외부 대피공간 확보 곤란 산림인접형: 외부 산불 연속 확대
건물 유형 | 단일용도, 복합용도, 고층형, 저층분산형 | 복합용도: 저층부 타 시설 화재 전이 고층형: 수직피난 다중밀집
준공 시기 | 스프링클러 의무화 전(과도기)/후(완비) | 미설치: 플래쉬오버 단시간 발생, ASET 급격 단축
환자 중증도 | A유형(보행)/B유형(휠체어) /C유형(거동불가) | C유형 80% 이상 시 '최고 위험군' 분류
유형 조합별 위험 프로파일(Risk Profile) 도출
● 4가지 분류축의 세부 유형을 교차 조합하여 시설 고유의 위험 프로파일 산출
● 예시: [도심형 + 복합용도 + 고층형 + 미설치 + C유형 80% 이상] → 최고 위험군 지정
● 작성된 위험 프로파일은 '유형별 맞춤형 대피계획 및 행동 매뉴얼' 설계의 직접적 기초 데이터로 활용

## Slide 10
10 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업1. 기초현황조사 ─ 화재 대피 사례 심층 분석
실패 요인 도출
핵심 분석 항목 | 도출된 문제점
대피 인원 분류 부재 | 환자 신체기능별 피난계획 없이 일률적 동선 적용 → 피난구 밀집·혼란
조력 인력의 물리적 한계 | C유형 1명 대피에 최소 2인 필요, 심야 참사 시 인력 절대 부족
ASET 초과 현상 | 방화구획+가연물 연소 → ASET 단축, RSET 증가 → 골든타임 실패
수평 피난 수단 부재 | 수직 대피 의존, 대피공간·경사로·연결복도 등 수평 대피 인프라 미비
현장 중심 심층 인터뷰 계획
● 조사 대상: 시설 운영자·소방안전관리자, 요양보호사·의료진, 119구급대원
● 표본: 시설 유형 분류 매트릭스 기준 최소 10개소 이상 현장
● 조사 방법: 핵심 질문 기반 반구조화 면접 (자유 의견 개진 유도)

## Slide 11
11 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업1. 현장 심층 인터뷰 ─ 3대 중점 조사 항목
① 야간 시간대 인력 현황 및 조력 피난 한계
● 대부분의 대형 인명피해는 최소 인력 근무 심야 시간대에 발생
● 규정상 야간 인력과 C유형 환자 대피 최소 필요 인력(2인 이상) 간의 물리적 격차 조사
● 수직 피난 불가 원인 규명 → 수평 피난 및 Defend-in-Place 전략 도입 근거 확보
② 대피 훈련 실태 및 매뉴얼 작동 여부
● 현행 소방 훈련이 서류상 요건 충족에 그치는지 실태 점검
● 노인 대피 행동 특성(추종본능, 지광본능, 익숙한 공간 집착) 인지 여부 파악
● 피난 기구(휠체어, 수평/수직 대피 도움장치 등) 실제 사용 경험 수렴
③ 현장 대응 애로사항 및 유관기관 협조 체계
● 수직 피난 시 계단 폭 협소로 인한 다중밀집(병목) 체감도
● 119구급대 도착 시 환자 인계 과정 지연 요인 파악
● 치매환자 돌발 행동 통제 어려움 → 합동 훈련 시나리오 중점 개선 과제로 연계

## Slide 12
12 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업2. 국내외 대피체계 비교 분석
국가별 피난 및 안전관리 비교 매트릭스
비교 항목 | 한국(현행) | 미국(NFPA 101) | 일본(건축/소방법)
대피 전략 | 전관·수직 피난 중심 | 제자리 방어 (Defend-in-Place) 원칙 | 수평구획 및 일시대기공간 중심
시설 기준 | 대피공간·경사로 등 피난로 확보 의무화 | 철저한 방화구획 및 층별 안전구역 의무화 | 면적 제한 없는 소방설비 소급 적용
인력 기준 | 법정 최소 상주 인원 (야간 취약성 잔존) | 훈련된 전담 감시인·조력자 상시 배치 | 인력 한계 극복 위한 설비 자동화 연동
협업 체계 | 화재 발생 후 소방·의료기관 개입 | 지역사회 기반 사전 대응 프로토콜 | 소방기관과 자동 연동된 즉각적 통보체계
시사점: '제자리 방어' 기반 → 수직 피난 중심에서 수평 피난 전략 패러다임 전환 필요

## Slide 13
13 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업2. 해외 제도 핵심 분석 및 한국형 적용 방안
미국 NFPA 101 핵심 분석
● 요양병원을 '지체부자유자 보호시설'로 분류
● 수평피난: 1개 층을 2개 이상 방화구획으로 분할
● 환자를 비화재존으로 침상 채 이동
● 3층 초과 건물: 최소 2시간 내화성능 확보
일본 고령자 시설 화재 대응 제도
● 스프링클러 전면 의무화 (면적 제한 철폐)
● 거실·복도·계단실 철저한 방화구획
● 외기 개방 발코니 등 일시대기공간 활용
● 소규모 시설 포함 예외 없는 적용
한국형 적용 방안 ─ 소방법 소급 적용
설비 항목 | 적용 기준
스프링클러 | 바닥면적 합계 600㎡ 이상은 모든 층에 설치
간이스프링클러 | 면적 관계없이 전체 노인복지시설 설치 의무화
자동화재탐지설비 | 면적 관계없이 전체 노인복지시설 설치 의무화
자동화재속보설비 | 면적 관계없이 전체 노인복지시설 설치 의무화
직통계단 | 3층 이상 노유자시설, 바닥면적 200㎡ 이상 시 2개소 이상
배연설비 | 6층 이상 또는 노인요양시설은 층수 관계없이 설치

## Slide 14
14 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업3. 대피체계 표준모델 ─ 기술적·정량적 근거
피난안전성 확보 조건: ASET(피난허용시간) > RSET(피난소요시간)
이중 접근(Two-Track) 전략
RSET 단축 (피난소요시간 줄이기)
수평대피공간 확보, 복합 피난수단 동시 운용, 종사자 임무 명확화
ASET 연장 (피난허용시간 늘리기)
연기감지기 교체, 배연창 연동 설치, 내부 마감재 난연·불연화
4대 핵심 문제 → 기술적 대안 → 정량적 기대효과
문제점 | 기술적 대안 | 정량적 기대효과 | 근거
ASET < RSET (피난불가) | 수평 대피공간 확보 | RSET 33.6% 단축 (651.0초→432.0초) | 박국희 (2023)
열감지기 감지 지연 | 연기감지기 교체 | 초기 화재 감지시간 170초 단축 | 배태훈 (2018)
연기 확산에 따른 고립 | 배연창 설치 (감지기 연동) | ASET 88.33초 증가 | 배태훈 (2018)
단일 피난로 병목 현상 | 복합 피난수단 동시 확보 | RSET 최대 46.37% 단축 (805.5초→432.0초) | 박국희 (2023)

## Slide 15
15 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업3. 시나리오별 RSET 비교 분석
※ 경사로, 승강기, 대피공간을 모두 확보해야만 물리적 피난 한계를 극복할 수 있음 (박국희, 2023)
시나리오 | 피난수단 | RSET | 시나리오1 대비 단축
1 | 경사로만 | 805.5초 | 기준 (0%)
2 | 승강기만 | 686.8초 | 14.74% ↓
3 | 경사로 + 승강기 | 651.0초 | 19.18% ↓
4 | 승강기 + 대피공간 | 561.2초 | 30.33% ↓
5 | 경사로 + 대피공간 | 540.8초 | 32.86% ↓
6 | 경사로 + 승강기 + 대피공간 | 432.0초 | 46.37% ↓
핵심: 시나리오 6 (복합 피난수단 모두 확보) → RSET 46.37% 단축, 805.5초 → 432.0초

## Slide 16
16 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업3. 표준안 ─ 유형별 대피계획
항목 | 내용
대피 우선순위 | C유형(거동불가 와상환자) → B유형(휠체어) → A유형(보행가능)
대피 원칙 | 동일 층 인접 방화구획(비화재존)으로 '침상 채 수평 이동' 우선
상황별 대피 장소 | 주간: 1차 수평대피 → 상황에 따라 수직 피난 야간·심야: 수직 피난 배제, 층내 대피공간 → 소방대 구조 대기
인력배치표 | 교대 근무별(주간/야간/심야) 구역·임무 담당자 실명 기재 매트릭스
시설 유형별 대피계획서 작성례 (최소 3개 유형)
시설 유형 | 대피 계획
도심 고층형 | 층별 2개 이상 방화구획 분할, 층내 수평 대피, 피난용 승강기 이용 통제
교외 저층형/단독형 | 경사로·넓은 출입구 활용, 휠체어·침대 환자 신속 옥외 대피 동선
산림인접형 | 반대편 옥외 대피소 지정, 구급차·시설차량 조기 외부 이송

## Slide 17
17 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업3. 표준안 ─ 종사자 4단계 행동 요령
단계 | 역할 | 주요 임무 행동
1단계 발견자 | 최초 발견 직원 | "불이야" 육성 전파, 소화기 초기 진압 시도 → 천장 번짐 시 즉시 대피 전환
2단계 전파자 | 상황본부 직원 | 비상벨 작동, 원내 화재 방송(Code Red), 119 즉각 신고
3단계 대피지원자 | 인력배치표 기준 | C → B → A유형 순서 물리적 이송·유도 수행
4단계 확인자 | 최종 점검 직원 | 빈 방 출입문·방화문 확실 폐쇄

## Slide 18
18 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업3. 야간(최소 인력) 시간대 특화 시나리오
1안
단거리 수평 피난 모델 (구조 대기 집중)
전략: 무리한 수직 피난을 배제하고, 와상환자를 동일 층 인접 방화구획으로 우선 이동
기대효과: 방화문 완벽 차단 → 연기 유입 차단 → 소방대 도착 전 골든타임 확보
2안
중증도 기반 사전 재배치 모델 (위험 원천 제거)
전략: 고위험 환자군을 1층 또는 피난층 등 대피가 용이한 구역에 선제적으로 배치
기대효과: 심야 시간대 침대 이동 동선 자체를 원천적으로 최소화
3안
근무자 부담 분산 모델 (자력 피난 환경 조성)
전략: 보행 가능 환자(A유형)가 시각적 유도선으로 스스로 옥외 대피할 수 있는 환경 구축
기대효과: 한정된 야간 근무자가 C유형 구조에만 전념 가능

## Slide 19
19 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업4. 합동 훈련 시나리오
유관기관 협업 체계
기관 | 주체 | 핵심 임무
시설 | 요양(병)원 | 화재 상황 전파·초기 대응, 입소 환자 대피 유도, 119 신고
소방 | 관할 소방서 | 화재 진압, 현장 인명 구조·구급, 중증도 분류 및 병원 이송
보건 | 관할 보건소 | 현장 응급의료 지원, 전원 환자 건강상태 파악
지자체 (기초) | 시·군·구 | 현장 대응 인력 지원, 대규모 이송 차량 동원
지자체 (광역) | 시·도 | 재난 상황 총괄 지휘·조정, 외부 임시 대피소 지정
현장 적용성을 높인 3종 훈련 체계
훈련 유형 | 방식 | 활용
도상훈련 | 도면·인력배치표 기반 토론형 | 종사자별 임무·수평 피난 동선 점검
현장 모의훈련 | 실전 기동형 (침대 이동, 방화문 폐쇄 등) | 대본형 가이드 제공, 시설 자체 분기별 실시
전문가 참여 훈련 | 외부 유관기관 직접 참여 종합 검증 | 자동속보 연동, 119 환자 인계, 대피소 이동 등 총합 검증

## Slide 20
20 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업4. 시계열 6단계 타임라인 진행표
STEP 1. 발화
STEP 2. 감지
STEP 3. 전파
STEP 4. 대피
STEP 5. 확인
STEP 6. 수습
주간/야간 분리 시나리오
☀ 주간 시나리오
● 충분한 인력 확보 상태
● C유형 1차 수평 대피 실시
● 상황 따라 수직 피난 전개 가능
● '적극적 대피 및 초기 진화' 중심
🌙 야간·심야 시나리오
● 최소 인력 근무 상태
● 외부 대피·수직 이동 전면 배제
● 자동속보 119 전파 집중
● '수평 피난 + 생존 대기' 집중

## Slide 21
21 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업4. 정책 과제 ─ 법령 및 제도 개선
현행 법령의 한계
● 소관 부처별 용어 파편화: 요양병원(의료법), 노인요양시설(노인복지법), 노유자시설(소방시설법)
● 재실자의 위험도(와상환자)는 동일하나 바닥 면적에 따라 설비 기준 제각각
● 위락시설 등 화재 고위험 시설과의 용도 혼재 원천 금지 미비
개선 제안: 「피난약자시설」 단일 법적 카테고리 신설
24시간 피난약자가 숙식하는 모든 시설(요양병원, 노인요양시설, 장애인 거주시설 등)을 「피난약자시설」이라는 새로운 단일 법적 카테고리로 통합 신설
기대 효과
● 시설 명칭·면적 관계없이 '스프링클러 전면 설치' 등 동일 안전 기준 예외 없이 적용
● 직관적인 화재 안전망 구축으로 소규모 시설 사각지대 완전 해소

## Slide 22
22 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
과업4. 시설 자체 평가 도구 및 인센티브 제도
A~D등급 체계 기반 시설 자체 평가 도구
4대 평가 계층: ①피난·방화계획(최우선) → ②화재안전관리·예방 → ③소방시설 점검 → ④소방대 활동 가능성
등급 | 기준 | 활용
A | 법적 기준 "초과" + 추가 안전대책 보유 | 우수시설 인증마크 대상
B | 법적 기준 "충족" | 현행 유지
C | 유지·관리 "미흡" | 방문 컨설팅 우선 대상
D | 법적 기준 "미달" | 긴급 개선 대상
민간 자발적 안전 투자 유도 인센티브 제도
● A등급 시설 대상 '안전관리 우수시설 인증마크' 부여 → 환자 유치·홍보 활용
● 국민건강보험공단 요양기관 평가 및 지자체 재난관리평가 시 가점 부여
● 민간 운영자의 자발적 소방시설 투자·훈련 참여를 유도하는 선순환 구조 구축

## Slide 23
23 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
투-트랙(Two-Track) 맞춤형 대피 표준모델
Track 1
대형 요양병원
수평 피난 및 제자리 방어 (Defend-in-Place)
하드웨어적 대책
● 층별 최소 2개 이상 수평 방화구획 설치
● 침대 진입 가능 피난용 승강기 확보
● 열감지기 → 연기감지기 전면 교체
● 배연창(감지기 연동) 설치
소프트웨어적 대책 (행동 매뉴얼)
● C→B→A유형 순 인접 방화구획 수평 이동
● 야간: 수직 이동 배제, 수평피난+생존대기
● 종사자 4단계 임무 규격화
Track 2
소규모 요양원
신속 옥외 피난
하드웨어적 대책
● 단거리 옥외 대피용 경사로 확보
● 넓은 출입구 확보
● 자동화재속보설비 전면 완비
소프트웨어적 대책 (행동 매뉴얼)
● 신속히 건물 밖 옥외 대피소로 이동
● 야간: 초기 진화 미집착, 즉시 119 신고
● 소수 인력 총력 환자 탈출 최우선

## Slide 24
24 / 27
Ⅱ. 세부 연구 수행 계획
중장기 확산 로드맵
1단계: 도입·검증
연구 완료 후 6개월 이내
● 대표 시설 3~5개소 시범사업 운영
● 유형별 대피계획 표준안 + 합동 훈련 시나리오 적용
● 종사자 매뉴얼 이해도, 수평 피난 동선 현장 작동성 교차 검증
2단계: 보급·교육
모델 확정 후 1~2년차
● 행안부·복지부·소방청·대한요양병원협회 간 공조 체계 구축
● 고위험 시설 우선순위 선정 → 전문가 현장 방문 맞춤형 컨설팅
● 전국 매뉴얼 배포
3단계: 정착·제도화
모델 확정 후 2~3년차
● 법정 소방계획서 양식에 대피체계 표준안 통합
● 합동 모의훈련 정례화, 지자체 정기 안전 점검 항목 반영
● A~D등급 자가진단 도구 전국 보급 → 상시 사후관리 체계 구축

## Slide 25
25 / 27
Ⅲ. 사업 관리 및 기관 역량
연구 추진 일정 및 마일스톤
단계 | 수행 기간 | 주요 과업 | 핵심 산출물
1단계 | 1~2개월 | 기초현황 조사, 화재 대피 사례 분석, 관계자 심층 인터뷰 | 현황보고서 유형분류표
2단계 | 2~4개월 | 국내외 비교분석, 유형별 대피체계 표준모델 초안 개발 | 비교분석보고서 표준안 초안
3단계 | 4~5개월 | 행동 매뉴얼, 합동 훈련 시나리오, 정책과제 발굴 | 행동 매뉴얼 훈련 시나리오 정책과제 제안서
4단계 | 5~6개월 | 전문가 자문·현장 검토, 최종 모델 보완 완료 보고회 | 최종보고서 요약보고서

## Slide 26
26 / 27
Ⅲ. 사업 관리 및 기관 역량
보고 체계 및 품질관리
보고 유형 | 시점 | 주요 내용
착수보고 | 계약 후 10일 이내 | 이력서, 보안대책, 용역비 산출내역, 추진일정·방향
중간보고 | 3~4개월차 | 과업 진척상황, 중간결과 공유, 향후 계획 협의
완료보고 | 계약만료 10일 전 | 최종 보고회 개최, 산출물 납품
월간보고 | 매월 | 월간 공정 진행상황 서면 보고
수시보고 | 필요시 | 행안부 요구 시 연구진행 상황 보고
FDS 자동화 특허 과업 적용 방안
요양병원 유형별 3차원 객체·개구부·측정 지점 자동 생성 → FDS 표준 텍스트 파일 자동 변환 → ASET 산출의 객관성·정밀도 대폭 향상 + 시뮬레이션 소요시간 획기적 단축

## Slide 27
감사합니다
요양(병)원 시설 유형별 대피체계 표준모델 개발